Приложение №1 к типовому договору о подключении к системе теплоснабжения

Технические условия

на подключение (технологическое присоединение)

объекта _____________________________________________________

к внутриплощадочным сетям теплоснабжения АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга»

Наименование объекта: _______________________________________________.

по адресу: ___________________________________________________________.

Кадастровый номер земельного участка: _________________________________.

Назначение - _________________________________.

Схемы присоединения систем теплопотребления, в том числе:

отопление – ______________________________________________________,

вентиляция – ______________________________________________________,

ВТЗ – ____________________________________________________________,

горячее водоснабжение -____________________________________________,

технологические нужды -____________________________________________.

Максимальная тепловая нагрузка – ________ Гкал/час, в том числе:

отопление – _______ Гкал/час,

вентиляция – _______ Гкал/час,

ВТЗ – ________ Гкал/час,

горячее водоснабжение –________ Гкал/час,

технологические нужды –________ Гкал/час.

Минимальная тепловая нагрузка – ________ Гкал/час, в том числе:

отопление – _______ Гкал/час,

вентиляция – _______ Гкал/час,

ВТЗ – ________ Гкал/час,

горячее водоснабжение –________ Гкал/час,

технологические нужды –________ Гкал/час.

Среднечасовые тепловая нагрузка – ________ Гкал/час, в том числе:

отопление – _______ Гкал/час,

вентиляция – _______ Гкал/час,

ВТЗ – ________ Гкал/час,

горячее водоснабжение –________ Гкал/час,

технологические нужды –________ Гкал/час.

Категория надежности – _________________________________.

1.Источник тепловой энергии – _________________________________________.

Теплоноситель – ______________________________________________________.

Система теплоснабжения – _____________________________________________.

Регулирование отопительной нагрузки – __________________________________.

Режим работы источника тепловой энергии – ______________________________.

2. Температурный график теплосети – ________ ºС.

3. Точка подключения определена: _______________________________________.

Координаты точки подключения (по оси трубопроводов):

х=___________

у=___________

Отметка верха изоляции трубопроводов теплосети – _________ м.

4. Давление в магистральной теплосети в точке подключения составит:

в подающем трубопроводе Рпод.=____+/-____ кгс/см2,

в обратном трубопроводе Робр.=_____+/-____ кгс/см2.

5. Температура в магистральной теплосети в точке подключения составит:

в подающем трубопроводе Тпод.=________ кгс/см2, +/-3%

в обратном трубопроводе Тобр.= ________ кгс/см2, +5%.

6. Технические требования к способу и типам прокладки тепловых сетей и изоляции трубопроводов__________________________________________________________.

7. При организации узла учёта тепловой энергии и теплоносителя объекта учитывать следующие требования:

  - в соответствии с Правилами коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 № 1034, общедомовые приборы коммерческого учёта тепловой энергии установить максимально близко к границе балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности за содержание тепловых сетей и трубопроводов горячего водоснабжения;

  - предъявить для опломбирования приборы (узлы) учета тепловой энергии и теплоносителя в срок не позднее 14 (четырнадцати) рабочих дней со дня готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой энергии и теплоносителя с составлением и подписанием Акта о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой энергии и теплоносителя по форме, установленной Приложением № 2 к настоящему Договору;

  - теплосчётчики должны снабжаться стандартными промышленными протоколами и интерфейсами, позволяющими организовать дистанционный сбор данных в автоматическом (автоматизированном) режиме.

8. Требования к устанавливаемым приборам учёта тепловой энергии:

  - предусмотреть коммерческий теплосчётчик с первичными преобразователями расхода электромагнитного типа;

  - диаметр устанавливаемых первичных преобразователей определить расчётом;

  - узел учёта запроектировать теплосчётчиками и приборами учёта, типы которых внесены в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений;

  - конструкция теплосчётчиков и приборов учёта, входящих в состав теплосчётчиков, должна обеспечивать ограничение доступа к их частям в целях предотвращения несанкционированной настройки и вмешательства, которые могут привести к искажению результатов измерений;

  - вычислитель теплосчётчика должен иметь нестираемый архив, в который заносятся основные технические характеристики и настроечные коэффициенты прибора. Данные архива выводятся на дисплей прибора и (или) компьютер. Любые изменения должны фиксироваться в архиве;

  - предусмотреть установку системы передачи данных с теплосчётчика в информационную систему ЛЭРС - учет АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга». Технологию передачи данных согласовать с АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга».

9. Мероприятия по подключению:

9.1. Мероприятия (в том числе технические) по подключению объекта к системе теплоснабжения, выполняемые Заявителем в пределах границ земельного участка Заявителя, а в случае подключения многоквартирного дома - в пределах сетей инженерно-технического обеспечения дома.

______________________________________________________________

9.2. Мероприятия (в том числе технические) по подключению объекта к системе теплоснабжения, выполняемые Исполнителем до границы земельного участка Заявителя, на котором располагается подключаемый объект, а в случае подключения многоквартирного дома - до границы сетей инженерно-технического обеспечения дома, мероприятия по увеличению пропускной способности (увеличению мощности) соответствующих тепловых сетей или источников тепловой энергии, а также мероприятия по фактическому подключению.

10. Срок действия технических условий _____ лет.

Исполнитель:							Заявитель:

| ___________/_____________________ |  | ____________/____________________ |
| --- | --- | --- |
| (подпись) | (расшифровка подписи) |  | (подпись) | (расшифровка подписи) |